ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ СЛАБОТОЧНЫЕ

Общие положения

Классификация

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (ФГОБУ ВПО «СПбГУТ»)

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК №96.

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru).

Содержание

1 Область применения........................................................................................

2 Нормативные ссылки.......................................................................................

3 Термины и определения...................................................................................

4 Общие положения и классификация..............................................................

4.1 Общие положения...............................................................................

4.2 Классификация слаботочных систем................................................

4.3 Классификация кабельных систем....................................................

4.4 Классификация систем энергообеспечения......................................

5 Библиография...................................................................................................

Введение

Современная технологическая среда имеет дело с двумя основными классами электрических сетей: сети, передающие энергию — то есть, сети электропитания с большими токами и высокими напряжениями, и сети, передающие информацию — то есть, слаботочные сети.

Существует исторически сложившееся разделение сетей последнего типа по функциональному назначению, например:

- компьютерные сети

- сети управления устройствами, как аналоговые, так и цифровые

- сети либо линии передачи данных от датчиков, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, как аналоговые, так и цифровые

- линии связи

Частными случаями применения таких сетей являются сети и системы пожарно-охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, структурированные кабельные системы, сети и системы передачи видео- и ТВ-сигнала, радиотрансляционные сети.

Тем не менее, общим для всех них остается основное применение -  передача информации, а также общие электрические характеристики, выражающиеся в особенностях напряжений и токов, и тенденция к увеличению пропускной способности.

Кроме того, наряду с унаследованным разделением имеется явная тенденция к объединению слаботочных сетей — как вследствие бурного развития цифровых технологий и увеличивающегося удельного веса собственно компьютерного компонента в сетях, так и вследствие тенденций унификации. Уже сложившийся феномен структурированных кабельных сетей, объединивший компьютерные сети и телефонию, ясно обозначает направление дальнейшего движения.

Гибридные решения наподобие нынешних "Power line communication" или обратного ему "Power over Ethernet", а также иных, возможных в будущем, картины принципиально не меняют, так как являются, по сути, суперпозицией  более или менее устоявшихся областей.

В отличие от приведенного выше примера, конвергенция сетей, передающих информацию, представляется более естественной, легкой в реализации и оттого более быстрой.

Кроме того, в самом ближайшем будущем следует ожидать рост и интеграцию сетей так называемого "Интернета вещей", которые, развиваясь, будут включать в себя все более и более далеко отстоящие друг от друга объекты — и, скорее всего, не будут ограничиваться только беспроводными соединениями.

Таким образом, возникают основания к разработке настоящего семейства стандартов, формирующих требования к слаботочным сетям.

Целесообразность разработки системы стандартов на национальном уровне обуславливается практическим использованием данных возможностей слаботочных изделий.

Экономическая эффективность создания системы стандартов в данной области определяется существующими и перспективными масштабами производства и использования слаботочных изделий. Очевидно, что при введении системы стандартов можно снизить расходы предприятий-производителей при изготовлении технической составляющей слаботочного изделия.

Итак, для слаботочных сетей имеем следующий набор действующих факторов:

- наличие разрозненных стандартов для разных частных случаев слаботочных сетей

- отсутствие общих стандартов

- тенденцию к объединению и конвергенции сетей

- появление новых частных видов сетей, по сути являющихся слаботочными

- экономические и технологические выгоды от введения общих стандартов.

Целью введения предлагаемого набора стандартов является в конечном итоге обеспечение качества проектирования и исполнения слаботочных систем. Введение регламентирующих документов позволит определить перечень приоритетных технологий, таким образом снизить неоправданно широкую номенклатуру используемых материалов и оборудования, избавиться от применения устаревшего оборудования, обеспечить взаимосвязь и техническое единство систем. Разработанные методики обеспечат долговременную эксплуатацию созданных систем, корректное документирование, тестирование и сертификацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Принцип работы и построения самих устройств находится вне рамок стандартизации. Устройства рассматриваются в качестве «чёрных ящиков», выделяется только функционал взаимодействия с информацией.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ СЛАБОТОЧНЫЕ

Общие положения. Классификация

Feeble-current systems. Basic principles. Classification.

Дата введения – 2015 – 00 – 00

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабельные системы, использующие электрическую энергию, предназначенные для сбора информации, передачи и обработки информации, а также для приема, передачи и обработки команд управления.

Настоящий стандарт устанавливает общие положения и классификацию слаботочных систем.

Настоящий стандарт используется совместно со следующими стандартами:

ГОСТ Р «Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения» [шифр 1.15.096-1.003.14] [2].

ГОСТ Р «Слаботочные системы. Кабельные системы. Классификация объектов применения» [шифр 1.15.096-1.007.14].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 29322 "Стандартные напряжения" [3]

ГОСТ 13109 "Качество электрической сети" [4]

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка не него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р "Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения" [шифр 1.15.096-1.003.14] [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

Слаботочная система - система, использующая электромагнитную энергию, в основном электрическую и оптическую, и предназначенная для сбора, передачи и обработки информации, а также для приема, передачи и обработки команд управления (введено впервые).

Устройство слаботочной системы – физический компонент либо совокупность физических компонентов, участвующий в реализации функций слаботочной системы (введено впервые).

Нормальная среда функционирования — окружающая среда, отвечающая следующим условиям: температура окружающего воздуха — от 13°С до 28°С; относительная влажность воздуха — от 15% до 75%, интенсивность теплового облучения - не более 100 Вт/м [1].

Электроснабжение со стандартными параметрами — электроснабжение потребителей переменного тока с номинальным напряжением однофазной сети 230 В и частотой 50 Гц в соответствии с ГОСТ 29322 [3] при условии соблюдения требований ГОСТ 13109 [4].

4 Общие положения и классификация

4.1 Общие положения

Основными функциями слаботочных систем являются:

- Прием информации

- Сбор информации

- Обработка информации

- Передача информации

- Вывод информации

Все указанные выше функции могут как совмещаться во времени, так и выполняться последовательно.

Прием и передача информации между слаботочными системами осуществляется почти исключительно в цифровом виде.

Сбор информации может производиться:

- вручную, путем измерений / наблюдений и ввода данных в систему;

- полуавтоматически, путем ввода предварительно подготовленной информации с носителей;

- автоматически, с помощью различного рода датчиков или в результате обмена данными с другими системами.

Обработка информации в слаботочных системах может включать в себя ее анализирование, преобразование, формализацию, синтезирование и комбинирование.

Вывод информации производится, как правило, визуально - на графические и алфавитно-цифровые дисплеи, индикаторы и устройства печати;  а также иными способами - например, акустически или тактильно.

Слаботочные системы состоят из трех основных частей:

- Устройства

- Кабельная система

- Система энергообеспечения слаботочной системы

Устройства совместно с кабельной системой составляют физическую основу инфраструктуры слаботочной системы.

Система энергообеспечения слаботочной системы обеспечивает надлежащее электропитание составных частей слаботочной системы.

Устройства слаботочных систем могут быть основными, то есть непосредственно участвующими в реализации функций системы, и вспомогательными.

К вспомогательным устройствам относятся конструктивные, обеспечивающие и защитные устройства.

Конструктивные устройства, как правило, выполняют роль несущих и направляющих конструкций, и служат для размещения элементов слаботочной системы и придания всей системе требуемых механических характеристик.

Примером конструктивных устройств являются консоли, короба, лотки и подвесы.

Обеспечивающие устройства способствуют выполнению слаботочной системой ее прямых функций.

Примером обеспечивающих устройств являются блоки питания.

Защитные устройства обеспечивают постоянство среды функционирования и минимизируют нежелательные внешние воздействия.

Примером защитных устройств являются устройства грозозащиты и частотные фильтры.

4.2 Классификация слаботочных систем

Слаботочные системы могут быть классифицированы:

- функциональному назначению

- по топологии

- по отношению к помехам

Слаботочные системы по функциональному назначению подразделяют на:

•	специализированные, предназначенные для решения одной специфической задачи - такой, как пожарная сигнализация или телевизионная трансляция

•	универсальные, изначально предназначенные для решения различных задач - таких, как использование кабельных систем из витой пары для локальной вычислительной сети и для телефонии

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно использование специализированных сетей для решения других задач, как в случае передачи данных по сетям кабельного телевизионного вещания, при решении проблем электромагнитной совместимости и обеспечения помехозащищенности.

Слаботочные системы по топологии классифицируются следующим образом:

В части конфигурации подключений устройств слаботочной системы:

- Линейная. В этом случае все устройства связаны друг с другом так, что имеется только два оконечных узла с любым числом промежуточных узлов и только одним путем между любыми двумя узлами.

- Сеть. В этом случае система содержит по крайней мере два устройства, имеющих два или более пути между ними. При этом система может достигать полносвязности, когда все устройства соединены между собой.

- Кольцо. В этом случае каждое устройство соединёно с двумя и только с двумя другими устройствами.

- Звезда. В этом случае все устройства присоединены к центральному устройству.

- Дерево. В этом случае система содержит более двух оконечных узлов и по крайней мере два промежуточных узла, и при этом между двумя узлами имеется только один путь

- Гибридная, являющаяся комбинацией приведенных выше топологий - например, звезда с множественными центрами.

Слаботочные системы по отношению к помехам классифицируются как:

- помехоустойчивые и не создающие помех

- создающие помехи

  - паразитные электромагнитные в разных диапазонах

  - использующие радиодиапазоны и согласованные разрешенные частоты

  - паразитные или используемые в сетях электроснабжения

  - акустические и прочие

- чувствительные к помехам

  - электромагнитным в разных диапазонах

  - в сетях электроснабжения

  - прочим помехам и параметрам среды

4.3 Классификация кабельных систем

Слаботочные кабельные системы подразделяют по:

- типу используемой энергии

- месту и типу установки

- функциональному назначению

По типу используемой энергии слаботочные кабельные системы подразделяют на:

- электрические системы, не чувствительные или слабо чувствительные к электромагнитным помехам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Примером таких систем являются системы пожарно-охранной сигнализации.

- электромагнитные системы, использующие, как правило, высокочастотные колебания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Примером таких систем являются системы передачи аудио- и видеоинформации.

- оптические системы

По месту и типу установки слаботочные кабельные системы подразделяют на группы:

- внутренние, то есть устанавливаемые в помещениях

  - скрытой проводки - без непосредственного доступа к кабелю, например, внутри стен и декоративных элементов

  - открытой проводки - с возможностью непосредственного неразрушающего доступа к кабелю

- наружные, то есть устанавливаемые вне помещений

  - воздушные / подвесные, устанавливаемые на столбах / опорах, между зданиями и сооружениями

  - подземные, устанавливаемые в траншеях или канализации

  - навесные, устанавливаемые на внешних стенах зданий и сооружений

- мобильные, устанавливаемые на мобильных носителях.

По функциональному назначению слаботочные кабельные системы подразделяют на группы:

- по типу объекта установки:

  - промышленные, устанавливаемые на промышленных предприятиях

  - офисные и административные, устанавливаемые соответственно в зданиях офисного и административного назначения с нормальной средой функционирования

  - бытовые, устанавливаемые в зданиях бытового назначения

  - специальные, устанавливаемые в зданиях и сооружениях специального назначения

- по методу подключения:

  - магистральная кабельная система, связывающая разные здания

  - локальная, она же абонентская, кабельная система, расположенная в пределах одного здания

  - мобильная, расположенная на мобильном носителе.

4.4 Классификация систем энергообеспечения слаботочной системы

Системы энергообеспечения слаботочных систем подразделяют по:

- Методу подключения

- По типу электропитания

- По автономности энергообеспечения

- По специальным требованиям к энергоснабжению

По методу подключения системы энергообеспечения подразделяются на:

- Централизованные, где все устройства обеспечивается энергией из единого центра

- Распределенные, где группы устройств или отдельные устройства обеспечиваются энергией раздельно

По типу электропитания системы энергообеспечения подразделяются на:

- Стандартные, то есть использующие электроснабжение со стандартными параметрами

- Специальные, где требуются особые виды энергии или нестандартное электропитание

- Автономные устройства энергообеспечения, получающие электроэнергию за счет окружающей среды - например, от солнечной батареи или термоэлементов.

По автономности системы энергообеспечения подразделяются на:

- Системы без автономного энергообеспечения, в состав которых не входят системы автономного энергообеспечения

- Системы с частично автономным / кратковременным энергообеспечением, в состав которых входят системы, способные обеспечивать необходимое электропитание в течение ограниченного времени

- Системы с полностью автономным энергообеспечением, в состав которых входят системы, способные обеспечивать необходимое электропитание в течение неограниченного времени

ПРИМЕЧАНИЕ. Принадлежность системы автономного энергообеспечения к слаботочной системе определяется административно-юридически.

5 Библиография

1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96  "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

2. ГОСТ Р «Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения» [шифр 1.15.096-1.003.14].

3. ГОСТ 29322 "Стандартные напряжения".

4. ГОСТ 13109 "Качество электрической сети".

УДК_______________			ОКС_____________

Ключевые слова_________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

(наименование организации)

(должность)	______________		(ИОФамилия)

Руководитель

разработки		(должность)	______________		(ИОФамилия)

Исполнитель	(должность)	______________		(ИОФамилия)

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Руководитель организации-разработчика

(наименование организации)

(должность)	______________		(ИОФамилия)

Руководитель

разработки		(должность)	______________		(ИОФамилия)

Исполнитель	(должность)	______________		(ИОФамилия)

# Text boxes

ГОСТ Р

(проект,

редакция 1)